Вибратор электрический ручной Z-35-1.5 предназначен для уплотнения бетонных смесей при укладке их в монолитные конструкции с различной степенью армирования в гидротехническом строительстве, а также при изготовлении бетонных и железобетонных изделий для сборного строительства с шагом  между стержнями арматуры не менее 1,5 диаметра вибронаконечника.

Вибраторы применяется также для изготовления бетонных и железобетонных изделий для сборного строительства, а также для замоноличивания технологических швов сборных конструкций.

Вибронаконечник имеет планетарный вибрационный механизм. Для привода вибронаконечника используется однофазный электропривод.

Для передачи вращения от электропривода к вибронаконечнику применяется вал силовой гибкий с броней.

Технические характеристики:

| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,8 |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение однофазной сети, В | 220 |
| Номинальная частота тока, Гц | 50 |
| Наружный диаметр вибронаконечника, мм | 35 |
| Диаметр гибкого вала, мм | 10 |
| Длина гибкого вала с вибронаконечником, мм | 1500 |
| Радиус действия вибронаконечника, мм | 200 |
| Частота колебаний, кол/мин | 13000 |
| Размер привода, мм | 320х80х150 |
| Масса, кг | 6 |

Комплект поставки:

1) Электродвигатель

2) Вал силовой гибкий с вибронаконечником

3) Паспорт

Устройство и принцип работы

В рабочий комплект вибратора каждой модели входят: вибронаконечник, вал силовой гибкий с броней, привод. Крутящий момент от шпинделя машины передается шпинделю вибронаконечника через вал силовой гибкий с броней.